## Slide 1
Seoul
BUS_Information
System
Using IOT Device
& Big-Data
Decision-Making System
IOT장비를 활용한 서울시 통합버스서비스 및 빅데이터 의사결정 시스템
-Made by 저 이번에 내려요

## Slide 2
Our Idea
1.
IoT
Server
Our Idea
Client
서울시 버스 내 wifi 설치계획에 따른
맞춤형 플랫폼 서비스의 부재<빅데이터>
IOT장비를 활용한 유기적인 실시간 분석 시스템을 개발,
승객 및 관리자의 의사결정 과정에 도움
“커넥티드카를 위한 IOT 전문가 과정”에서
학습한 기술을 모두 활용 할 수 있는 프로젝트 수행

## Slide 3
Main Functions
2.
IoT
Server
Our Idea
Client
  -온도제어
  -고객의 소리
  -착석인식(압력 센서)
  -온도인식(온도센서,CAN)
  -하차벨 제어(Piezo)
  -혼잡도 분석
  -차량 고장 예측
For Customer
IOT장비를 통한 데이터수집
R을 통한 데이터 분석

## Slide 4
Architecture
3.
IoT
Server
Our Idea
Client
IoT
Latte Panda
(TCP/IP Client)
CAN Bus
Arduino
Pressure Sensor
Infrared ray Sensor
Temperature
Sensor
Http Network
Android
Driver side
Android Lollipop
(TCP/IP Server
& Http Client)
Android
User side
Android Lollipop
(Http Client)
Web Server
Big Data
HADOOP
Oracle 11g
User Table
Bus Table
Data
Mart
HIVE
R
TCP/IP Network
Spring MVC
(Http Server)
MyBatis
Log4j
Database
Car
Heater
Bell(Piezo)
……
Administer
Web
Dashboard
HTML5
CSS3
JavaScript

## Slide 5
IOT System Architecture (HW)
4.
IoT
Server
Our Idea
Client
조이스틱
온습도 센서
피에조
LED
ECU
ECU
CAN BUS
Communication Module
ECU
ECU
KeyPad

## Slide 6
IOT System Architecture(SW)
4.
IoT
Server
Our Idea
Client
ECU
Serial.read
Serial.print
Arduino Leonardo
SerialWriter
SerialCan
SerialReader
JAVA
Communication Module
Receiver
SerialCan
Sender
JAVA
Server
Sender
Receiver
JAVA
Can Serial(OBD-Ⅱ PID)
TCP/IP Socket
Serial

## Slide 7
OBD-Ⅱ PID
5.
IoT
Server
Our Idea
Client
▶ CAN 통신을 지원하는 차량의 대부분은 OBD-Ⅱ PID 프로토콜 지원
▶ SAEJ1979 표준의 한 부분으로 1996년부터 북미 모든 차량에 구현됨
▶ 고장 진단장치가 차량ECU와의 데이터 교환을 위한 일종의 규약
▶ Mode 0x01 현재 데이터 , Mode 0x03 차량 진단 코드

## Slide 8
OBD-Ⅱ PID Message Form
5.
IoT
Server
Our Idea
Client
▶ ECU로 전달하기 위한 질의 CAN 메시지 형태
▶ SAEJ1979 표준의 한 부분으로 1996년부터 북미 모든 차량에 구현됨

## Slide 9
AWT
6.
IoT
Server
Our Idea
Client

## Slide 10
Driver App & Passenger App
7.
IoT
Server
Our Idea
Client
HTTP 통신
TCP/IP 통신
TCP/IP 통신
Notes: 주고 받는 정보
주요 기능
버스-1. TCP/IP can data () / 온도 습도 / 속도 / 피에조 등 차량 데이터를 전송 받는다.
버스-2 관리자가 웹에서 설정한 버스 온도를 HTTP 통신을 통해 수집하고 TCP/IP 통신으로 버스로 전송한다.
버스-3 TCP/IP 승객앱으로 위도 경도/ 온도 / 습도 / 속도 / 버스 운전자 / 버스 번호 / 버스 차량등록번호 데이터 등을 전송한다.
버스-4 승객 및 관리자가 요청한 실시간 정보들을 카드 리스트 형식으로 전송 받고 보여준다.
버스-5 관리자에게 버스에서 발생한 차량 데이터와 승객들의 요청 정보들을 서버로 전송한다.
승객-1 버스앱에서 위도 경도/ 온도 / 습도 / 속도 / 버스 운전자 / 버스 번호 / 버스 차량등록번호 데이터 등을 전송받는다.
승객-2 버스앱으로 하차벨을 무선으로 동작 시킨다.
승객-3 버스 기사앱으로 메시지, 온도 상승 요청, 온도 하강 요청, 안전운전 요청, 범죄 발생 알림을 전송한다.
승객-4 버스 기사 앱에서 실시간 위도 경도 데이터를 전송 받아 지도에 표시한다.

## Slide 11
Driver App & Passenger App
7.
IoT
Server
Our Idea
Client
[Driver App]
관리자, 승객, ECU와의 연결고리
Notes: 주고 받는 정보
주요 기능
버스-1. TCP/IP can data () / 온도 습도 / 속도 / 피에조 등 차량 데이터를 전송 받는다.
버스-2 관리자가 웹에서 설정한 버스 온도를 HTTP 통신을 통해 수집하고 TCP/IP 통신으로 버스로 전송한다.
버스-3 TCP/IP 승객앱으로 위도 경도/ 온도 / 습도 / 속도 / 버스 운전자 / 버스 번호 / 버스 차량등록번호 데이터 등을 전송한다.
버스-4 승객 및 관리자가 요청한 실시간 정보들을 카드 리스트 형식으로 전송 받고 보여준다.
버스-5 관리자에게 버스에서 발생한 차량 데이터와 승객들의 요청 정보들을 서버로 전송한다.
승객-1 버스앱에서 위도 경도/ 온도 / 습도 / 속도 / 버스 운전자 / 버스 번호 / 버스 차량등록번호 데이터 등을 전송받는다.
승객-2 버스앱으로 하차벨을 무선으로 동작 시킨다.
승객-3 버스 기사앱으로 메시지, 온도 상승 요청, 온도 하강 요청, 안전운전 요청, 범죄 발생 알림을 전송한다.
승객-4 버스 기사 앱에서 실시간 위도 경도 데이터를 전송 받아 지도에 표시한다.

## Slide 12
Driver App & Passenger App
7.
IoT
Server
Our Idea
Client
온도, 습도
위도, 경도
차량 데이터
버스 운전기사 데이터
버스 제원 데이터
From Database
From ECU
From Passenger
승객 요청 정보 및 메시지
Notes: 주고 받는 정보
주요 기능
버스-1. TCP/IP can data () / 온도 습도 / 속도 / 피에조 등 차량 데이터를 전송 받는다.
버스-2 관리자가 웹에서 설정한 버스 온도를 HTTP 통신을 통해 수집하고 TCP/IP 통신으로 버스로 전송한다.
버스-3 TCP/IP 승객앱으로 위도 경도/ 온도 / 습도 / 속도 / 버스 운전자 / 버스 번호 / 버스 차량등록번호 데이터 등을 전송한다.
버스-4 승객 및 관리자가 요청한 실시간 정보들을 카드 리스트 형식으로 전송 받고 보여준다.
버스-5 관리자에게 버스에서 발생한 차량 데이터와 승객들의 요청 정보들을 서버로 전송한다.
승객-1 버스앱에서 위도 경도/ 온도 / 습도 / 속도 / 버스 운전자 / 버스 번호 / 버스 차량등록번호 데이터 등을 전송받는다.
승객-2 버스앱으로 하차벨을 무선으로 동작 시킨다.
승객-3 버스 기사앱으로 메시지, 온도 상승 요청, 온도 하강 요청, 안전운전 요청, 범죄 발생 알림을 전송한다.
승객-4 버스 기사 앱에서 실시간 위도 경도 데이터를 전송 받아 지도에 표시한다.

## Slide 13
Driver App & Passenger App
7.
IoT
Server
Our Idea
Client
버스 운전기사 데이터
버스 제원 데이터
[Log in]
Shared preference
Notes: 주고 받는 정보
주요 기능
버스-1. TCP/IP can data () / 온도 습도 / 속도 / 피에조 등 차량 데이터를 전송 받는다.
버스-2 관리자가 웹에서 설정한 버스 온도를 HTTP 통신을 통해 수집하고 TCP/IP 통신으로 버스로 전송한다.
버스-3 TCP/IP 승객앱으로 위도 경도/ 온도 / 습도 / 속도 / 버스 운전자 / 버스 번호 / 버스 차량등록번호 데이터 등을 전송한다.
버스-4 승객 및 관리자가 요청한 실시간 정보들을 카드 리스트 형식으로 전송 받고 보여준다.
버스-5 관리자에게 버스에서 발생한 차량 데이터와 승객들의 요청 정보들을 서버로 전송한다.
승객-1 버스앱에서 위도 경도/ 온도 / 습도 / 속도 / 버스 운전자 / 버스 번호 / 버스 차량등록번호 데이터 등을 전송받는다.
승객-2 버스앱으로 하차벨을 무선으로 동작 시킨다.
승객-3 버스 기사앱으로 메시지, 온도 상승 요청, 온도 하강 요청, 안전운전 요청, 범죄 발생 알림을 전송한다.
승객-4 버스 기사 앱에서 실시간 위도 경도 데이터를 전송 받아 지도에 표시한다.

## Slide 14
Driver App & Passenger App
7.
IoT
Server
Our Idea
Client
온도, 습도
위도, 경도
차량 데이터
[Main]
Notes: 주고 받는 정보
주요 기능
버스-1. TCP/IP can data () / 온도 습도 / 속도 / 피에조 등 차량 데이터를 전송 받는다.
버스-2 관리자가 웹에서 설정한 버스 온도를 HTTP 통신을 통해 수집하고 TCP/IP 통신으로 버스로 전송한다.
버스-3 TCP/IP 승객앱으로 위도 경도/ 온도 / 습도 / 속도 / 버스 운전자 / 버스 번호 / 버스 차량등록번호 데이터 등을 전송한다.
버스-4 승객 및 관리자가 요청한 실시간 정보들을 카드 리스트 형식으로 전송 받고 보여준다.
버스-5 관리자에게 버스에서 발생한 차량 데이터와 승객들의 요청 정보들을 서버로 전송한다.
승객-1 버스앱에서 위도 경도/ 온도 / 습도 / 속도 / 버스 운전자 / 버스 번호 / 버스 차량등록번호 데이터 등을 전송받는다.
승객-2 버스앱으로 하차벨을 무선으로 동작 시킨다.
승객-3 버스 기사앱으로 메시지, 온도 상승 요청, 온도 하강 요청, 안전운전 요청, 범죄 발생 알림을 전송한다.
승객-4 버스 기사 앱에서 실시간 위도 경도 데이터를 전송 받아 지도에 표시한다.

## Slide 15
Driver App & Passenger App
7.
IoT
Server
Our Idea
Client
관리자 버스 온도 제어
[Main]
Notes: 주고 받는 정보
주요 기능
버스-1. TCP/IP can data () / 온도 습도 / 속도 / 피에조 등 차량 데이터를 전송 받는다.
버스-2 관리자가 웹에서 설정한 버스 온도를 HTTP 통신을 통해 수집하고 TCP/IP 통신으로 버스로 전송한다.
버스-3 TCP/IP 승객앱으로 위도 경도/ 온도 / 습도 / 속도 / 버스 운전자 / 버스 번호 / 버스 차량등록번호 데이터 등을 전송한다.
버스-4 승객 및 관리자가 요청한 실시간 정보들을 카드 리스트 형식으로 전송 받고 보여준다.
버스-5 관리자에게 버스에서 발생한 차량 데이터와 승객들의 요청 정보들을 서버로 전송한다.
승객-1 버스앱에서 위도 경도/ 온도 / 습도 / 속도 / 버스 운전자 / 버스 번호 / 버스 차량등록번호 데이터 등을 전송받는다.
승객-2 버스앱으로 하차벨을 무선으로 동작 시킨다.
승객-3 버스 기사앱으로 메시지, 온도 상승 요청, 온도 하강 요청, 안전운전 요청, 범죄 발생 알림을 전송한다.
승객-4 버스 기사 앱에서 실시간 위도 경도 데이터를 전송 받아 지도에 표시한다.

## Slide 16
Driver App & Passenger App
7.
IoT
Server
Our Idea
Client
승객이 요청한
제어, 정보 및 메시지
[Main]
Web View
Notes: 주고 받는 정보
주요 기능
//버스-1. TCP/IP can data () / 온도 습도 / 속도 / 피에조 등 차량 데이터를 전송 받는다.
//버스-2 관리자가 웹에서 설정한 버스 온도를 HTTP 통신을 통해 수집하고 TCP/IP 통신으로 버스로 전송한다.
//버스-3 TCP/IP 승객앱으로 위도 경도/ 온도 / 습도 / 속도 / 버스 운전자 / 버스 번호 / 버스 차량등록번호 데이터 등을 전송한다.
///버스-4 승객 및 관리자가 요청한 실시간 정보들을 카드 리스트 형식으로 전송 받고 보여준다.
//버스-5 관리자에게 버스에서 발생한 차량 데이터와 승객들의 요청 정보들을 서버로 전송한다.
승객-1 버스앱에서 위도 경도/ 온도 / 습도 / 속도 / 버스 운전자 / 버스 번호 / 버스 차량등록번호 데이터 등을 전송받는다.
승객-2 버스앱으로 하차벨을 무선으로 동작 시킨다.
승객-3 버스 기사앱으로 메시지, 온도 상승 요청, 온도 하강 요청, 안전운전 요청, 범죄 발생 알림을 전송한다.
승객-4 버스 기사 앱에서 실시간 위도 경도 데이터를 전송 받아 지도에 표시한다.

## Slide 17
Web Server
8.
IoT
Server
Our Idea
Client
Data Analysis
Client
(Admin)
Client
(Driver)
Http
Network
Server
DB
Big Data
Architecture
LOG

## Slide 18
Web Server
8.
IoT
Server
Our Idea
Client
Admin Web View for PC
Detail Description

## Slide 19
Web Server
8.
IoT
Server
Our Idea
Client
1
2
3
버스 & 기사 등록
운용 중인 전체 버스 현황(실시간)
관리자 관점의 메뉴 구성
Admin Web View
Detail Description

## Slide 20
Web Server
8.
IoT
Server
Our Idea
Client
Admin Web View for PC
Detail Description

## Slide 21
Web Server
8.
IoT
Server
Our Idea
Client
1
운행 중인 버스 실시간 트래킹
Google Map API
PubNub Tracking API
Async Communication(Ajax)
3
2
운행 중인 버스 실시간 메시지(고객)
운행 중인 버스 실시간 온 습도 측정
Interactive Chart
Async Communication(Ajax)
25
31

## Slide 22
Web Server
8.
IoT
Server
Our Idea
Client

## Slide 23
Web Server
8.
IoT
Server
Our Idea
Client
실시간 차량 정보 대시보드
Interactive Chart
Async Communication(Ajax)
2
1
각 시간 별 로그 저장 및 분석
Rserve in java
Log4j
Spring Scheduler

## Slide 24
Web Server
8.
IoT
Server
Our Idea
Client
1
Driver Web View for android
Detail Description
실시간 승객 요청 처리
Async Communication(Ajax)
버스 내 발생하는 범죄 및 긴급 상황

## Slide 25
Web Server
8.
IoT
Server
Our Idea
Client
2
Driver Web View for android
Detail Description
운전 기사 일정 및 자기 관리
승객 Contents

## Slide 26
기대효과
9.
IoT
Server
Our Idea
Client
대중교통의 혼잡도 정보 제공을 통한 고객의 편의 증가
사용자 이동경로에 따른 빅데이터 구축(관광 수익모델 확장 가능성)
공공와이파이를 기반으로 한 사업상의 확장성(ex.수서고속철도 인포테인먼트)
가계통신비 절감을 넘어선, 플랫폼 사업으로써의 기업 & 이용자의 상생 기능

## Slide 27
THANKS